## Slide 1: 反辐射无人机仿真系统：三项评估指标介绍
范围：辐射源压制效益 / 攻击毁伤能力 / 联合作战效果影响

## Slide 2: 三项评估指标总览
评估项 | 核心指标 | 指标含义 | 建议判定阈值
辐射源压制效益 | P1、P2 | P1：雷达关机覆盖率；P2：区域防空压制覆盖率 | P1>=50% P2>=60%
攻击毁伤能力 | S1/S2/S3 + E1/E2 | S1截获、S2打入、S3毁伤；E1链路达成率、E2硬毁伤达成率 | E1/E2越高越优
联合作战效果影响 | J1、J2 | J1：关联任务突防成功率提升；J2：敌拦截效能下降率 | J1>=15% J2>=50%

## Slide 3: 评估项一：辐射源压制效益（P1/P2）
核心目标：评估无人机是否压住了雷达，以及是否为战机打开安全突防窗口。
P1 雷达关机覆盖率：在攻击窗口内，雷达处于关机状态的时间占比。
P2 区域防空压制覆盖率：战机实际暴露在威胁区时，处于安全状态的时间占比。
逻辑重点：攻击窗口与突防窗口均由时空关系动态解算，不使用硬编码时长。
用途：用于衡量压制战法效果，并作为后续 J 指标的底层诊断依据。

## Slide 4: 评估项二：攻击毁伤能力（S1/S2/S3, E1/E2）
核心目标：评估无人机“能否打进去、打进去后能否打死”。
S1 截获判定：是否进入导引头可截获条件。
S2 末段判定：基于俯冲时间线博弈，判断是否在关机对抗中保持有效攻击。
S3 毁伤判定：基于起爆质量与目标易损性，输出 K_Kill / F_Disable / Light_Damage。
E1/E2 统计：多轮蒙特卡洛后分别统计链路达成率与硬毁伤达成率。

## Slide 5: 评估项三：联合作战效果影响（J1/J2）
核心目标：评估协同压制是否真正提升我方任务结果并削弱敌方拦截效果。
J1 关联任务突防成功率提升幅度：仅在绑定的任务包内计算。
J2 关联任务防空拦截效能下降率：仅统计敌方对该任务发射导弹的命中变化。
逻辑重点：通过 SUP-ATK 任务映射避免多编队混算，确保评估边界清晰。
判定建议：J1>=15% 视为有效；J2>=50% 视为显著削弱敌方拦截。

## Slide 6: 三项指标的衔接关系
底层能力评估（战术层）
- P1/P2：衡量压制过程是否有效。
- S1/S2/S3：衡量单次交战链路是否闭合。
- E1/E2：衡量多轮仿真的稳定性与可靠性。
联合作战结果评估（任务层）
- J1：我方任务成功率提升多少。
- J2：敌方拦截效能下降多少。
- 当 J 不达标时，回溯 P/S/E 快速定位瓶颈。

## Slide 7: 建议汇报结构（5分钟）
第1分钟：总体目标与三项评估指标总览（P/S/E/J关系）。
第2分钟：辐射源压制效益（P1/P2）定义、数据来源与判定标准。
第3分钟：攻击毁伤能力（S1/S2/S3 + E1/E2）流程与意义。
第4分钟：联合作战效果影响（J1/J2）及任务映射机制。
第5分钟：结论与建议（是否达标、短板在哪、下一步优化方向）。